ANVELOPA IN RELATIE CU SPATIILE INVECINATE

Tema 1 - Terasa circulabila cu dale din piatra

- se va desena stratificatia specifica a unei terase circulabile cu dale din piatra artificiala 600x600x40 si alcatuire specifica  ’inversa’

- terasa, componenta a unei cladiri P+1E, va extinde spatiile de locuit de la etaj si este amplasata  peste un spatiu incalzit cu functiunea de camera de zi cu planseu din beton armat de 15cm.

- alaturat desenului se va indica fiecare strat precizand functiune, material si dimensiune (grosimi mai mari de 1mm)

- schita se va desena `la mana libera` proportional cu grosimile reale ale materialelor din stratificatie

ANVELOPA IN RELATIE CU SPATIILE INVECINATE

- INVELITORI IN PANTA LA MANSARDE

Tema 2 - Stratificatie specifica la mansarda

- se va desena stratificatia specifica a unei invelitori din tigla solzi in sistem de acoperire simplu peste un spatiu incalzit de tip mansarda

- mansarda , componenta a unei cladiri P+M, are functiunea de locuinta si este amenajata in cadrul unei structuri de tip sarpanta din lemn de rasinoase cu capriori de 10x 19 cm

- sectiunea ceruta este peste un spatiu de dormitor , va fi in lungul pantei si va cuprinde toate straturile de la tigla la finisajul interior (stabilit la alegere)

- alaturat desenului se va indica fiecare strat precizand functiune, material si dimensiune (grosimi mai mari de 1mm)

- schita  va cuprinde  o lungime de cca 1m in `camp` si va fi desenata `la mana libera` proportional cu grosimile reale ale materialelor si spatiilor din stratificatie

SPATIU INTERIOR IN RELTIE CU EXTERIORUL

Tema 3  - Configurarea spatiului interior si pozitionarea golurilor la mansarda

-pe sectiunea transversala prin sarpanta unui pod se va propune o delimitare a spatiului interior ce cuprinde doua incaperi :

- spatiu de locuit (camera de zi sau dormitor copii, ) iluminat si ventilat natural prin lucarna

- spatiu subordonat de tip baie sau dressing, luminat si ventilat prin fereastra in planul invelitorii

-se va marca cu o linie  limita interioare a spatiului util aferent fiecarei camere si pozitia respectiv dimensiunile in sectiune a celor doua goluri

-desenul sub forma de `schita` va cuprinde si cotele ce determina inaltimile libere ale spatiilor, inaltimea peretilor verticali pe latura exterioara (pornirea pantei) , h parapet si inaltimea golurilor, dimensiuni libere de trecere su elemnete constructive

COMPARTIMENTARI SI PLACAJE

Tema 4 – Zid despartitor intre 2 incaperi

-se vor desena schematic doua variante de perete despartitor nestructural ce delimiteaza  doua incaperi  ce necesita separare fonica in cadrul unei locuinte ( dormitor-living)

-peretele se va amplasa pe placa de beton armat fara grinda suplimentara de sustinere

- alaturat desenului se va indica fiecare strat precizand functiune, material si dimensiune (grosimi mai mari de 1mm)

PARDOSELI RECI/CALDE

Tema 5- Pardoseli pe dala flotanta

- se va desena stratificatia specifica a unei pardoseli cu finisaj din parchet triplustratificat pe dala flotanta in sistem de executie uscat in zona de racord la perete

- functiunea spatiului este cel de spatiu locuibil (camera de zi, dormitor) la etaj in cadrul unei cladiri P+2E cu cate un apartament la fiecare nivel si  planseu din beton armat de 14 cm intre nivele.

- alaturat se va indica fiecare strat precizand functiune, material si dimensiune (grosimi mai mari de 1m m)

- schita se va desena `la mana libera` proportional cu grosimile reale ale materialelor din stratificatie

SCARI SI PARAPETE

Tema 6  - Calcul trepte si dimensionarea unei scari

- se va calcula si desena in plan o scara cu rampe drepte si  intoarcere de 180 grade, scara ce asigura accesul la apartamentele unui imobil de locuinte cu 3 nivele cu inaltimea intre nivele de 3.10 (cota finita)

- scara, amplasata liber in holul de acces va avea latimea libera de trecere pe rampe de 1.15 si protectie cu balustrade

- se va desena scara in plan pe un nivel curent , inclusiv proiectia mainii curente si se va cota scara cu cotele prevazute in stas

- desenul de tip `schita` va fi proportional cu dimensiunile reale ale treptelor si podestului